## Slide 1
GE HealthCare
Projet RFID
Suivi Chariots &
Automatisation Oracle
GE Healthcare Buc | Ligne Pristina | Présentation IT
Remplacer les étiquettes papier par un tracking RFID digital
Suivi temps réel des 49 chariots — ligne Pristina
Automatisation Move Transactions Oracle WIP sans saisie manuelle
2 technologies : RFID HF (Pepper C1) + QR Code (Pistolet)
49 chariots
98 badges RFID
Type A/B
Pepper C1 RFID HF
Type C/D
QR Code + Pistolet
49 START + 49 END
OP 10, OP 20, OP 40
OP 60, OP 80

## Slide 2
Phase de Développement — Prototype Raspberry Pi
GE HealthCare
Technologies utilisées
Backend
Python — Flask, Paho-MQTT, MySQL-connector
Base de données
MySQL / MariaDB — rfid_buc
Messagerie
Mosquitto — Broker MQTT (port 1883)
Frontend
JavaScript + Bootstrap 5 — tablettes opérateurs
Hardware
Raspberry Pi 4 (prototype) · Pepper C1 (lecteur RFID)
Couche 1 — Tracking physique (100% automatique)
→ Badge RFID scanné → MQTT → Python → MySQL
→ Mise à jour statut chariot en temps réel
→ Événement horodaté dans cart_events
Couche 2 — Suivi jobs Oracle + Move Transaction
→ sync_oracle.py → OFs Released → MySQL jobs_planning
→ Tablette WS : associer le job Oracle au chariot
→ Badge END → oracle_msca.py → Move Transaction auto
✓ Seule action humaine : associer le job au chariot

## Slide 3
Protocoles Utilisés — Développement → Production
GE HealthCare
MQTT / MQTTS
Pepper C1 → Serveur
Prototype:
Port 1883 — sans TLS (prototype)
Production:
Port 8883 — MQTTS + TLS (production)
ℹ Broker Mosquitto sur Raspberry Pi / VM Ubuntu
HTTP / HTTPS
Dashboard tablettes
Prototype:
Port 5000 — HTTP Flask (prototype)
Production:
Port 443 — HTTPS Nginx + Flask (production)
ℹ Interface Bootstrap 5 — responsive tablettes
Telnet MWA (MSCA)
Move Transaction Oracle
Prototype:
ebsmwaexp…:10400 (GLTEST pour tests)
Production:
ebsmwaexpglprod…:10400 (GLPROD — production)
ℹ Python simule saisie MSCA — approche validée GE Hino Japan
MySQL / MariaDB
Base de données locale
Prototype:
MariaDB 11 sur Raspberry Pi — rfid_buc
Production:
MySQL sur VM Ubuntu — même schéma 14 tables
ℹ 14 tables : chariots, missions, jobs, événements, queue Oracle

## Slide 4
Architecture Finale — Serveur Linux GE + Sécurité
GE HealthCare
Raspberry Pi → VM Ubuntu Server 22.04 LTS | Même code source — seulement la configuration change
Pepper C1
(RFID HF)
WiFi usine
MQTTS
port 8883
(TLS)
Chiffré
Mosquitto
+ rfid_mqtt.py
VM Ubuntu
MySQL
rfid_buc
14 tables
Flask
+ Nginx
HTTPS 443
Tablettes WS
+ Opérateurs
Dashboard
Synchronisation Oracle
sync_oracle.py
OFs Released
Oracle GLPROD
(DB 1521)
apps.WIP_*
jobs_planning
MySQL
OFs synchronisés
oracle_msca.py
Move Transaction
MWA MSCA
port 10400
Telnet sécurisé
Optionnel — Cloud GE / Intégrations
◆ Power BI → MySQL (dashboard direction)
◆ Alertes Teams (missions critiques)
◆ VPN GE existant → accès externe direction
◆ Sauvegarde automatique VM

## Slide 5
Besoins IT — Ce que nous demandons
GE HealthCare
S
Serveur
VM Ubuntu Server 22.04 LTS
IP fixe réseau usine GE Buc
N
Réseau / Firewall
Ports 8883 (MQTTS) et 443 (HTTPS)
ouverture sur réseau usine
W
WiFi Industriel
Couverture complète SMK + Pristina
Pepper C1 + tablettes (2.4 GHz / 5 GHz)
D
Oracle GLTEST
Accès username/password MWA MSCA
Org BUC — pour les tests préalables
O
Oracle GLPROD
Accès identique pour la production finale
Move Transactions WIP sur OFs Released
S
Certificat SSL
Pour HTTPS (Nginx) et MQTTS (Mosquitto)
Certificat GE ou Let's Encrypt
Optionnel : connecteur Power BI → MySQL (dashboard direction) · VPN GE existant → accès externe direction