## Slide 1
GE HealthCare
Rapport de Stage – 2025
Digitalisation des Flux
Logistiques par RFID
Ligne Pristina | GE Healthcare Buc
Asmae Hmidani
Ingénierie Électromécanique — Digitalisation Industrielle
GE Healthcare Buc
Projet RFID | Ligne Pristina | 2025

## Slide 2
GE HealthCare
Contexte et Problématique
2 / 10
Situation actuelle
!
Préparation manuelle des chariots par le Water Spider
!
Peu de visibilité temps réel sur les flux logistiques
!
Transactions Oracle parfois retardées ou oubliées
!
Pas de synchronisation physique ↔ système Oracle
!
Difficulté à mesurer les KPI et le takt time
Flux actuel — Ligne Pristina
Supermarché (SMK)
Zone Attente
Poste Assemblage
Retour vide
? Visibilité
limitée
Objectif : connecter ces étapes avec RFID

## Slide 3
GE HealthCare
Objectifs du Projet
3 / 10
OK
Suivi temps réel des chariots
Position et statut à chaque instant
OK
Automatisation des transactions Oracle
Move Transaction WIP sans action manuelle
OK
Réduction des opérations manuelles
Water Spider se concentre sur la valeur ajoutée
OK
Amélioration de la traçabilité
Historique complet de chaque chariot/mission
OK
Calcul KPI / temps cycle / takt time
Données terrain en temps réel
OK
Base évolutive Industrie 4.0
7 lignes × 16 lecteurs à terme

## Slide 4
GE HealthCare
Architecture Globale du Système
4 / 10
Pepper C1
RFID HF
MQTTS
port 8883
Mosquitto
Broker
Flask
Python
MySQL
rfid_buc
Oracle
GLPROD
Dashboard
Power BI
MQTTS
pub/sub
handler
INSERT
cx_Oracle
API
Couche RFID — MQTTS port 8883
• Pepper C1 publie topic rfid/buc/# avec l'UID du badge lu
• QoS 1 — livraison garantie — TLS chiffré
• Chaque badge START ou END déclenche la logique Flask
Couche Web — HTTPS port 443
• Tablettes WS + opérateurs accèdent au dashboard Flask
• Nginx en reverse proxy — certificat SSL
• QR Code pistolet envoie HTTP POST direct vers Flask
sync_oracle.py — Synchronisation périodique Oracle GLPROD/GLTEST → MySQL | oracle_msca_move.py — Move Transaction via Telnet MWA MSCA (approche Hino, validée industriellement)
2 couches indépendantes : Couche 1 = Tracking physique (100% auto) | Couche 2 = Oracle jobs (déclenchée par badgeage)

## Slide 5
GE HealthCare
Phase 1 — RFID Chariots Type A et B
5 / 10
PHASE 1
1 Pepper C1 • Raspberry Pi • 49 chariots • 98 badges HF
Objectifs
>
Tracking sortie SMK (badge START)
>
Détection retour chariot (badge END)
>
Oracle Move Transaction automatique
>
Seule action humaine : associer job sur tablette WS
Flux Statuts
PREPAREE
badge START lu
EN_ATTENTE
badge END lu
RETOUR
Matériel & Stack
1 × Pepper C1 RFID HF
Raspberry Pi (prototype)
MySQL — rfid_buc
Flask + Mosquitto
Oracle GLTEST / GLPROD
Oracle Move Transaction — Couche 2
Python se connecte via Telnet MWA MSCA et simule la saisie clavier d'un opérateur.
Les transactions passent par oracle_move_queue (MySQL) — traitement asynchrone toutes les 10 secondes.
Approche validée industriellement — référence : Hino / GE Healthcare Japon

## Slide 6
GE HealthCare
Phase 2 — Tracking Complet de Bout en Bout
6 / 10
PHASE 2
+1 Pepper C1 • Nouveau statut EN_APPROCHE • Visibilité totale
Nouveauté — Phase 2
2ème Pepper C1 installé en frontière Zone Attente → Postes
Détecte le départ du chariot vers le poste assemblage
Nouveau statut EN_APPROCHE déclenché automatiquement
Opérateur poste sait qu'un chariot arrive — anticipation
Aucune modification du code — seulement configuration MQTT
Flux Statuts Complet — Type A & B
PREPAREE
badge START
(Pepper C1 #1)
EN_ATTENTE
EN_APPROCHE
(Pepper C1 #2)
EN_APPROCHE
badge END
(Pepper C1 #1)
RETOUR
Apport de EN_APPROCHE pour la production
L'opérateur au poste reçoit une alerte sur sa tablette quand un chariot quitte la zone d'attente.
Réduction du temps d'attente — meilleur takt time — anticipation des mouvements de chariots.
Phase 1 : Pepper C1 #1 (SMK) | Phase 2 : + Pepper C1 #2 (Zone Attente → Postes)

## Slide 7
GE HealthCare
Phase 3 — Intégration Chariots Lourds et Palettes
7 / 10
PHASE 3
QR Code + Pistolet Scanner • Type C (P-70) • Type D (palettes, box, caisses)
Type C — Chariots Lourds P-70
QR Code Scanner
(Pistolet opérateur)
HTTPS
port 443
Flask
API
MySQL
rfid_buc
Pas de badge RFID — Trop lourds pour Pepper C1 standard
Flux Statuts Type C / D
PREPAREE
scan QR entrée poste
EN_APPROCHE
scan QR retour vide
RETOUR
PAS de EN_ATTENTE — Chariot va directement au poste
Type D — Palettes, Box, Caisses
Palettes de composants
Scannées à l'entrée du poste — HTTPS POST Flask
Box de pièces
QR Code collé sur chaque box — scan pistolet
Caisses réutilisables
Même logique que Type C — flux identique
Flux identique Type C — PREPAREE → EN_APPROCHE → RETOUR
Pas de EN_ATTENTE — Pas de badge RFID — QR Code uniquement
Comparaison RFID vs QR Code
RFID (Type A/B) : automatique 100% — le chariot passe devant Pepper C1 → lecture automatique
QR Code (Type C/D) : scan manuel par opérateur → action volontaire — adapté aux chariots hors portée RFID
Les deux flux convergent vers le même MySQL — même dashboard — même Oracle

## Slide 8
GE HealthCare
Industrialisation
Architecture Finale — Serveur Linux GE + Sécurité
8 / 10
Pepper RFID
(16 lecteurs)
MQTTS
8883 TLS
Mosquitto
Broker
Flask API
Nginx
MySQL
rfid_buc
Oracle
GLPROD
Dashboard
Power BI
VM Linux GE
VM Ubuntu Server 22.04 LTS
IP fixe réseau usine GE Buc
Même code que Raspberry Pi
Juste la configuration change
Sécurité
MQTTS port 8883 (TLS/SSL)
HTTPS port 443 (Nginx)
Certificat SSL auto-signé / Let's Encrypt
VPN GE — accès externe direction
Pas d'accès Internet requis
Infrastructure IT
IP fixe + DNS interne
Backup MySQL périodique
Monitoring système Linux
Power BI Gateway local
Extensible 7 lignes × 16 lecteurs
Prototype Raspberry Pi → Production VM Linux GE | Même code — configuration différente

## Slide 9
GE HealthCare
Résultats Attendus
9 / 10
100%
Visibilité
temps réel
Position et statut de chaque chariot en direct
-80%
Erreurs
manuelles
Élimination de la saisie manuelle Oracle
Auto
Oracle
synchronisé
Move Transactions déclenchées par badgeage
Réel
Temps cycle
mesuré
Durée réelle de chaque mission chariot
KPI
Tableau de bord
automatique
Indicateurs production sans saisie manuelle
x7
Base multi-
lignes
Architecture extensible — 7 lignes 16 lecteurs

## Slide 10
GE HealthCare
Conclusion
1
Projet évolutif Industrie 4.0
Architecture modulaire — Phases 1 → 3 → Production Linux GE
2
RFID + MQTT + Oracle + Dashboard
Stack technique moderne — protocoles industriels standards
3
Prototype Raspberry Pi opérationnel
Code Python Flask/MySQL testé sur le terrain — ligne Pristina
4
Migration finale vers Linux GE
Même code — configuration production — sécurité MQTTS/HTTPS
Asmae Hmidani — Ingénierie Électromécanique — GE Healthcare Buc — 2025
10 / 10